Культиватор стерневой средний

КСС-9500 М2 «ОЛИМП»

Рабочий орган культиватора                              Технические характеристики изделия:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8…18 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,52 |
| Глубина обработки не более, см | 15 |
| Масса с тандемным катком , кг | 5 350 |
| Количество рабочих органов, шт. | 34 |
| Ширина лапы, мм | 330 |
| Шаг следа рабочих органов, мм | 280 |
| Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм: ширина высота длина | 9700 (5100) 1300 (4190) 6360 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Мощность трактора не менее, л.с. | 225-270 |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru

|  | Усиленная треугольная сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора категории 3 и 4. |
| --- | --- |
|  | Автоматическое стопорение рамы управляется гидравликой, нет необходимости выхода водителя из кабины. |
|  | Простая и быстрая настройка глубины обработки за счет пальцев на опорном прикатывающем катке. |
|  | Конструкция рамы мощная и жесткая. Выполнена из трубы 100х100х10 мм. Боковые рамы копируют контур почвы. |
|  | Вибро-стойки долговечны и устойчивы к ударам и камнм. Не требуют технического обслуживания. благодаря своей постоянной вибрации лучше разрушаются комья почвы. |
|  | Культиватор комплектуется передними опорными колесами. Регулировка колес происходит с помощью пальцев. |
|  | Шахматное расположение колец тяжелого тандемного катка с U-образным профилем хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине на счет эффекта самоочищения. |
|  | Расширенные регулировки скребниц: угол наклона, угол атаки и общее положение бороны относительно почвы. Скребницы служат для оптимального распределения соломы, выравнивания и крошения структуры почвы. |
|  | Широкая, усиленная ходовая тележка обеспечивает безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Транспортные габариты ширина 3 м высота 4 м. |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru