Комплекс предпосевной легкий

КПЛ-10000 М Спринт

Рабочий орган культиватора                                          Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10…12 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 10,05 |
| Глубина обработки не более, см | 10 |
| Масса конструкционная, кг | 4 870 |
| Количество рабочих органов , шт. | 67 |
| Ширина лапы, мм | 175 |
| Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм: ширина высота длина | 10 350 (3 490) 1 800 (3 880) 8 700 (6 260) |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Мощность трактора, л.с. | 200 |

Пружинная S-образная стойка фирмы "Bellota".

Лапа 175 мм и перекрытие в 150 мм.

Обеспечивают полное подрезание по всей ширине захвата

и позволяет исключить забивание растительными остатками.

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru

|  | Съемная серьга регулируется по высоте. Возможна дополнительная комплектация поперечной планкой для трехточечной навески тракторов категории 3 и 4. |
| --- | --- |
|  | Следорыхлители предназначены для разрыхления уплотненной почвы после колес трактора и комплекса. Подъем и опускание происходит автоматически при разворотах. |
|  | Передний выравниватель способствует предварительному выравниванию верхнего слоя почвы. Эффективен при работе по пахоте. Регулируются по высоте. |
|  | Прутки тандемного катка расположены под углом к оси вращения, что обеспечивает постоянный контакт с почвой, плавность движения и устойчивость к забиванию. Диаметр катка 260 мм. |
|  | Вибро-стойка с подпружинником долговечны и устойчивы к ударам и камням. м. Позволяет исключить забивание растительными остатками, а так же проводит сплошную предпосевную обработку. Сечение стойки и подпружинника 32х10 мм. |
|  | Настройка глубины выполнена с помощью набора накидных клипс. Держат заданную глубину обработки опорные колеса и задний каток. Подъем и опускание колес осуществляется гидравликой. |
|  | Регулировочный винт предназначен для установки равномерной глубины обработки передних и задних рядов рабочих органов. |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru