Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий

КСТМ-4200ПС М «Гранит»

Рабочий орган культиватора                                   Технические характеристики изделия:

с комплектом MulchMix

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8…15 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 |
| Глубина обработки, см | 10-35 |
| Масса конструкционная, кг | 6250 |
| Количество рабочих органов, шт. | 14 |
| Ширина лапы (комплект MulchMix), мм. | 330 |
| Шаг следа рабочих органов, мм. | 300 |
| Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм: ширина высота длина | 4800 (3000) 1800 (2770) 8900 (8800) |
| Дорожный просвет, мм. | 350 |
| Мощность трактора, л.с. | 240-320 |

Тяжелый тандемный каток

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru

|  | Усиленная треугольная сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Усиление сницы накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора 3 и 4 класса. |
| --- | --- |
|  | Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. Имеются точки смазки. |
|  | Конструкция рамы мощная и жесткая, усиленная накладками, пять рядов разнесены друг от друга. Рама выполнена из трубы 120х120 мм. Места сочления рам выполнены из листа толщиной 36 мм. |
|  | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину до 35 см. |
|  | Культиватор комплектуется лапами Mulch-Mix. Стойка защищена мощным пружинным блоком с усилием срабатывания в 650 кг. Полная защита от повреждений. |
|  | Шахматное расположение колец тяжелого тандемного катка с U-образным профилем хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине за счет эффекта самоочищения. |
|  | Выравнивающий модуль на эластомерной подвеске выполняет качественную заделку пожнивных остатков, производит дополнительное крошение почвы и выравнивание борозд после рабочих органов. Подвеска не требует обслуживания. |
|  | Ходовая тележка со световыми приборами обеспечивает безопасные перегоны. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой с ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru