Комплекс комбинированный предпосевной

ККП-12000 М "Малахит"

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10…16 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 12 |
| Глубина обработки не более, см | 12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт | 2 | 4 |
| Количество рабочих органов , шт. | 55 | 88 |
| Ширина лапы, мм | 270 | 200 |
| Габариты в рабочем / транспортном положении (±50), мм: длина ширина высота | 10 930 / 8 350 12 400 / 3 495 1 980 / 3 900 |
| Дорожный просвет, мм. | 300 |
| Масса конструкционная, кг | 9 633 | 9 900 |
| Мощность трактора, л.с. | 350-380 |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru

| Варианты рабочих секций |  |
| --- | --- |
| Комплекс может оснащаться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными. Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме. При всех работах по монтажу и техобслуживанию на рабочих органах комплекса, необходимо устанавливать машину на опоры при помощи подходящих средств. Гарантийсный срок подшипниковых узлов катков - 1000 га/агрегат. Заявленный ресурс подшипниковых узлов катков - 6000 га/агрегат. |
| Двухрядные |  |
| Рис. 6 Двухрядная секция Стрельчатая лапа шириной 270 мм расположены в два ряда, что гарантирует подготовку посевного ложе за один проход. Перекрытие 50 мм. Высота стойки 52 см обеспечивает защиту лапы от повреждений о препятствия. |
| Четырехрядные |  |
| Рис. 7 Четырехрядная секция Четыре ряда пружинных S-образных стоек шириной лапы 200 мм, гарантирует качественную обработку полей весной. Отсутствие вертикального угла атаки уменьшает нагрузку на трактор, и позволяет сохранить влажные слои почвы, что положительно сказывается на качестве и скорости всходов. Перекрытие 60 мм. |

309295,  Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 А

Тел.: (47248) 3-15-19, 2-02-70, 2-02-71, 2-02-72    promagro31@mail.ru

# Text boxes

52 см

50 см

50 мм

45 мм